## Slide 1: Manajemen Risiko K3
Muhamadiah, SKM, M.Kes
Notes: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image.

## Slide 2: Apa Itu Risiko ???

## Slide 3: Defenisi
RISIKO
Kesempatan Untuk terjadinya cedera / kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat
Risiko akan mempunyai 2 dimensi / parameter yaitu
Kemungkinan
Akibat

## Slide 4: Pendahuluan
Manajemen Risiko mulai diperkenalkan di bidang Keselamatan dan kesehatan kerja pada era tahun 1980-an setelah berkembangnya teori accident model dari International Loss Control Institute (ILCI) dan juga semakin maraknya isu lingkungan dan kesehatan.

## Slide 5: Pengertian
Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik.
Manajemen risiko K3 berkaitan dengan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi peusahaan.

## Slide 7: Tujuan
Manajemen Risiko bertujuan untuk minimisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang.
memotong mata rantai kejadian kerugian tersebut, sehingga efek dominonya tidak akan terjadi.
pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun ‘accident’ serta Penyakit Akibat Kerja.

## Slide 8: III. ANALISA DAN PENILAIAN RISIKO (ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT)
Analisa dan penilaian risiko adalah merupakan bagian dari Manajemen Risiko (Risk Management), yang tahapannya sbb:
KOMITMEN
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI BAHAYA
ANALISA RISIKO
PENANGANAN RISIKO
MONITOR &
REVIEW
AKIBAT
PELUANG
PENILAIAN RISIKO

## Slide 9: KOMITMEN
KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO HARUS MEN-DAPAT DUKUNGAN DARI PIHAK MANAJEMEN OPERASI, KARENA:
MANAJEMEN TERLIBAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN;
TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN ORGANISASI SECARA KESELURUHAN;
TERKAIT DENGAN ALOKASI SUMBER DAYA (PERSONIL, FINANSIAL, SARANA, DLL.

## Slide 10: Persiapan
Agar pelaksanaan manajemen risiko berjalan lancar, perlu dilakukan persiapan :
  Ruang Lingkup kegiatan manajemen risiko
  Personil yang terlibat
  Standar penentuan kriteria risiko
  Prosedur / mekanisme pelaporan dan pemantauan serta review
  Dokumentasi yang terkait

## Slide 11: Identifikasi Bahaya
Tahap Pertama dalam kegiatan manajemen risiko dimana kita melakukan identifikasi bahaya yang terdapat dalam suatu kegiatan atau proses
Ada tiga pertanyaan yang dapat di pakai sebagai panduan :
  Apakah ada sumber yang menimbulkan cedera / loss?
  Target apa saja yang terkena / terpengaruh bahaya
  Bagaimana mekanisme cedera / loss dapat timbul

## Slide 12: Faktor bahaya fisik (Physical Hazard)
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi
Noise (Bising) | Auditory, Non auditory | Occupational Deafness (Tuli
Vibration | Segmental Whole Body | White Fingers, Musculoskeletal disorder
Heat | Dehydration | Heat cram s.d Heat stroke
Cold | Vasoconstrition | Frosbite
Lightning | Visual aculty | Fatigue, visus
Pressure | Hypo baric, hyper baric | Hypoxia (Oxygen) Gases Exchange
Radiation | Ionizing, Non Ionizing | DNA / RNA, cancer, Reproductiv system

## Slide 14: Faktor bahaya kimia (chemical hazard)
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi
Particulates, dust, Fiber | Depositions (inhaled) | Silicosis, Bysinosis, Cancer
Gases, Vapors Mists, Fumes, Smoke | Irritations (Inhaled) | Asphyziant, Asthma
Liquids, Solvent | Contact ( Ingetes, Absorbtion) | Derma (titis/toses), Poisoning, cancer
Solid | Contact (Ingested, absorbtion | Derma (titis/toses), Poisoning, cancer

## Slide 16: Faktor bahaya biologi (biological hazard)
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi
Bacteria | Infection | Diseases
Fungi | Infection | Diseases
Viruses | Infection | Diseases
Others | Infection | Diseases

## Slide 18: Faktor bahaya ergonomic
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi
Manual Handling | Muscoloskeletal | Back pain, HNP, Neck Stiffness
Repetitive Movement | Muscoloskeletal | Carpal Tunnel Syndrome (CTS), Cumulative Trauma Disorders (CTDs), Repetitive Strain Injuries
Tools, Equipment | Muscoloskeletal | Repetitive Strain Injuries
Overload | Physical Stressq | Fatigue
Work Station | Muscoloskeletal | Muscoloskeletal Disorders

## Slide 20: Bahaya Faktor Psikososial
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi
Work Organization | Stress | Work Performance
Job Content | Stress | Fatigue, Work, Performance
Shiftwork | Stress | Fatigue, Personality
Worksite | Stress | Personality, Work Performance
Others | Stress | Accident prone

## Slide 22: Identifikasi Bahaya
Tehnik Identifikasi Bahaya
Observasi
Inspeksi
Pemantauan
Audit
Kuesioner
Data data statistik
Konsultasi dengan pekerja
dll

## Slide 23: Metode Identifikasi Risiko Bahaya
What If/checklist
Hazard and Operability Study (HAZOPS)
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Fault Tree Analysis (FTA)
Event Tree Analysis (ETA)
Job Hazard Analysis (JHA)

## Slide 24: Penilaian Risiko
Analisa risiko dilakukan dengan mencari besaran dari parameter analisa risiko yaitu likelihood dan consequences (konsekuensi):
Likelihood : kemungkinan terjadi suatu kecelakaan/kerugian ketika terpapar sesuatu bahaya
Akibat / konsekuensi : tingkat keparahan / kerugian yang mungkin terhadi dari suatu kecelakaan/ loss akibat bahayayang ada. Hal ini bias terkait dengan manusia, property, lingkungan, dll
Contoh : Fatality, cacat, perawatan medis, P3k

## Slide 25: Acuan dalam penilaian risiko
Data statistic kecelakaan / penyakit
Hasil studi, survey
Literatur
Studi banding
Penilaian pihak/ konsultan

## Slide 26: Metode Analisis Risiko
Analisis Kualitatif
Analisis Semi Kualitatif
Analisis Kuantitatif

## Slide 27: Metode Semi Kualitatif

## Slide 28
P E L U A N G | AKIBAT |  |  |  |  | 
 |  | 1 CEDERA TIDAK BERMAKNA | 2 CEDERA RINGAN | 3 CEDERA SEDANG | 4 CEDERA BERAT | 5 FATAL
 | 1 SANGAT JARANG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2 JARANG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 3 MUNGKIN TERJADI | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | 4 SERING TERJADI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
 | 5 SANGAT SERING TERJADI | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Slide 29: Evaluasi Risiko
Tentukan prioritas risiko
Lakukan pengambilan keputusan
Apakah risiko bisa diterima ?
Apakah risiko harus di kendalikan ?

## Slide 30: Apa yg Perlu diperhatikan dalam evaluasi risiko ?
  Metode Pengendalian
  Standar Pengendalian
  Besar Risiko
  Anggaran

## Slide 31: Pengendalian risiko / bahaya
Eliminasi
Substitusi
Rekayasa/engineering
Pengendalian Administrasi
Pengendalian Medis
APD / PPE

## Slide 32: Pemantauan dan Tinjauan Ulang
Setelah rencana tindakan pengendalian risiko dilakukan maka selanjutnya perlu dipantau dan ditinjau ulang apakah tindakan tersebut sudah efektif atau belum.
Bentuk pemantauan antara lain :
  Inspeksi
  Pemantauan lingkungan
  Audit